Romana 207.37.00  «Жим к груди»

| Габаритные размеры | Длина, м | 1,098 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина по рукояткам, м | 0,778 |
|  | Высота, м | 1,169 |
| Вес нетто/брутто, кг, не более | 73/96 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |

Уличный тренажер для физического развития пользователей от 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Тренажёр предназначен для тренировки мышц груди, брюшного пресса и бицепсов рук.

Для занятий необходимо разместится на сидении тренажёра грудью к вертикальной спинке, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом притягивании рукоятей тренажёра к себе спереди («к груди»). Посредством подвижной рычажной системы усилие от движения рукоятей передаётся вертикальному движению сиденья, которому противодействует вес тренирующегося

Конструкция включает:

- Платформу – 1 шт;

- Стойку – 1 шт;

- Посадочное место – 1 шт;

- Рукоять – 2 шт.;

- Систему рычагов – 1 шт.;

- Опора для ног.

Материалы:

- Платформа из листовой стали толщиной не менее 4 мм, длинной не менее 754 мм, шириной не менее 260 мм;

- Стойка из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм, высотой не менее 790 мм;

- Сидение и спинка из прочной пластмассы, устойчивое к ультрафиолету, влажности и морозам, усиленная ребрами жесткости;

- Система рычагов изготовлена из металлических труб сечением 60*40мм, осей, листового металла толщиной не менее 2,5 мм, 18 подшипников;

- Рукоять из металлической трубы с антискользящим покрытием, диаметром не менее 47 мм, толщиной стенки не менее 3  мм, длинной рычага не менее 668 мм, плечом рычага не менее 235 мм;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;

- Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.