Romana 204.31.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1630 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 800 |
|  | Высота (H) | 1200 |
| Возраст занимающихся | от 3 до 7 лет |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично для пользователей от 3 до 7 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе.

Игровой комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из перекладин и стоек и фанерных элементов.

Комплектация:

- Лаз – 1 шт. Представляет собой сварную металлоконструкцию из труб диаметром не менее 42,3 мм толщиной не менее 2,8 мм. Скоба рукохода конструктивно выполнена из трубы 42,3 мм имеющей 2 сгиба под углом 90 градусов радиусом 100 мм и представляющей собой букву «П». Между двумя скобами приварены перекладины (балки);

- Стойки – 4 шт. Представляют собой стальные детали из трубы длиной не менее 1394 диаметром не менее 42,3 мм толщиной стенки 2,8 мм. Стойки правая и левая отличаются расположением пары отверстий для крепления кронштейнов под площадки. На четыре вертикальные стойки устанавливается лаз и затягивается резьбовыми соединениями;

- Упор для ног – 4 шт. Должен быть выполнен из ламинированной фанеры с антискользящим покрытием. Представляет собой диск диаметром 180мм с выборкой радиусом 24мм для ориентации на стойке и который должен иметь отверстия для крепления к кронштейну.

- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 400 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3550*2750 мм. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 200 мм.

Зона безопасности: