Romana 111.32.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1450 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 730 |
|  | Высота (H) | 1630 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Игровой элемент предназначен для установки на территориях детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично.

Стены изделия должны быть стилизованы  в виде стенок паровоза с колесами, окошками, сиденьем. В паровозе должно быть сиденье и крыша.

Комплектация:

- Панель боковая – 4 шт;

- Панель средняя – 1 шт;

- Панель скамьи – 4 шт;

- Сиденье – 1 шт;

- Скат крыши – 2 шт;

- Накладка – 1 шт;

- Грунтозацеп – 6 шт.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Фанерные элементы должны быть изготовлены из шлифованной, повышенной влагостойкости (ФСФ), влажностью 6-12%, фанеры толщиной не менее 15 мм. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 400 мм Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Минимальная толщина ударопоглощающего покрытия в зоне безопасности (песок, древесные опилки) – 200 мм. Размер площадки не менее 3450 на 2750 мм.

Зона безопасности: