Игровой комплекс Romana 104.20.00

| Габаритные размеры, м | Длина (L) | 6,075 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 3,410 |
|  | Высота (H) | 2,704 |
| Размеры площадок, мм | 700х700 |
| Высота размещения площадок, мм | 650, 950 |
| Возраст ребенка | 3-7 лет |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

Комплектация:

- Крыша - 2  шт;

- Площадка 700*700 мм - 4 шт;

- Лестница входная h=650 мм - 1 шт;

- Лестница входная h=950 мм - 1 шт;

- Горка h=650 мм - 1 шт;

- Горка h=950 мм - 1 шт;

- Переход - 2 шт;

- Ограждение 700 мм – 8 шт;

- Ограждение 1400 мм – 4 шт;

- Обойма – 28 шт;

- Стойка h=1460 мм – 2 шт;

- Стойка h=1760 мм – 4 шт;

- Стойка h=1910 мм – 4 шт;

- Стойка h=2210 мм – 4 шт.

Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.

- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.

- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 10000*6400 мм.

В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм