Romana 302.15.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1200 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 360 |
|  | Высота (H) | 310 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Скамья предназначена для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Скамья без спинки, сиденье должно крепиться к каркасу, изготовленному из металлической профильной трубы размерами не менее 40*25*2 мм. Настил должен быть изготовлен из шлифованной, повышенной водостойкости (ФСФ), фанеры толщиной не менее 18 мм. Размеры не менее 1200*360. Углы сидений должны быть обработаны и закруглены радиусом не менее r=25 мм. Изделие должно быть изготовлено в желто-серой гамме, устанавливаться на каркас, без вкапывания.

Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж скамьи производится посредством установки резьбового соединения каркаса скамьи и пола веранды.