Romana 304.04.00 Стенд для объявлений

| Габаритные размеры, мм | Длина | 1160 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | 48 |
|  | Высота | 2182 |
| Срок службы | 5 лет |

Стенд предназначен для установки на территориях игровых зон, зон отдыха. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Стенд должен состоять из двух металлических стоек и закрепленного между ними металлического полотна толщиной не менее 2 мм. Монтаж производится путем бетонирования стоек стенда в грунт в колодцы глубиной не менее 700 мм.

Стойка длиной не менее 2880 мм должна быть изготовлена из металлической трубы размерами не менее 40*3 мм. Полотно должно крепиться между стойками и должно быть изготовлено из листового металла толщиной не менее 2 мм. Габаритные размеры полотна не менее 1050*800 мм. Высота нижнего края полотна над уровнем земли должна быть не менее 1300 мм.

Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях. Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.