Romana 301.02.00

| Габаритные размеры, м | Длина (L) | 3250 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 2540 |
|  | Высота (H) | 2520 |
| Срок службы, не менее | 5 лет |

Беседка с двумя сидениями и столиком предназначена для размещения на территории парков, детских садов, дворовых территориях и местах общественного отдыха с целью организации досуга.  Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Беседка должна представлять собой сборно-разборную прямоугольную конструкцию с двумя входами, с ограждениями, столом и двумя сидениями, расположенными по двум сторонам беседки. Входы должны быть расположены с двух противоположных сторон беседки.

Комплектация:

- Крыша - 1 шт;

- Ограждение 900 мм – 4 шт;

- Стол – 1 шт;

- Скамейка – 2 шт;

- Обойма – 16 шт;

- Стойка h=2290 мм – 8 шт.

Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для ограждений;

- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.

- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.

- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Монтаж беседки должен производиться путем бетонирования стоек в грунт на глубину не менее 300 мм. Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений.