Romana 204.33.00 (204.33.00-01)

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1270 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 320 |
|  | Высота (H) | 650 |
| Возраст занимающихся | от 3 до 7 лет |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично для пользователей от 3 до 7 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе.

Игровой комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, состоящую из опоры и корпуса.

Комплектация:

- Опора – 1 шт. Изготовлена из сваренных металлических труб диаметром не менее 42 мм и приваренных установочных планок размерами 160х40х4 мм;

- Поручень – 1 шт. Изготовлен из стальной трубы диаметром не менее 42 мм с толщиной стенки не менее 2 мм;

- Площадка для ног – 7 шт. Изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм;

- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 400 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3040*2200 мм.

Зона безопасности:

# Text boxes

204.33.00-01

204.33.00