Romana 302.16.00 «Скамья гимнастическая»

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 2400 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 300 |
|  | Высота (H) | 300 |
| Возраст занимающихся | от 14 лет |
| Срок службы, (не менее). | 3 лет |

Спортивное оборудование предназначено для размещения на территориях детских дошкольных учреждений, парков и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития пользователей.

Каркас гимнастической скамейки должен быть изготовлен из трех частей, соединенных между собой перемычкой. Каркас представляет собой подставки для верхней и нижней досок. Доски верхняя и нижняя должны крепиться посредством резьбовых соединений к каркасу в трех местах, расстояние между соединениями должно быть не более 1000 мм, не менее 995 мм. Верхняя и нижняя доски должны быть изготовлены из влагостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 18 мм. Нижняя доска должна быть длиной не менее 2200 мм, шириной не менее 100 мм. Верхняя доска должна быть длиной не менее 2400 мм, шириной не менее 220 мм. Углы досок должны быть закруглены. Металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.