Romana 207.33.02  «Брусья»

| Габаритные размеры | Длина, м | 1,678 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | 0,617 |
|  | Высота, м | 1,720 |
| Вес нетто/брутто, кг, не более | 77/90 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |

Уличный тренажер для физического развития пользователей от 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Тренажёр предназначен для выполнения гимнастических и силовых упражнений на брусьях по укреплению мышц груди, живота, трицепса и дельт. В качестве нагрузки используется собственный вес занимающегося. Тренажер двухсторонний, разноуровневый, для одновременного выполнения упражнений двумя лицами.

Для тренировки мышц живота, а также нижней части спины необходимо разместится спиной к вертикальной стойке тренажера, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом подтягивании ног к груди.

Для тренировки мышц груди, трицепса и дельт необходимо разместится лицом к вертикальной стойке тренажера, руками охватить рукояти тренажёра. Тренировка мышц происходит при периодическом сгибании и разгибании рук.

Конструкция включает:

- Платформу – 1 шт.;

- Стойку с усилением – 1 шт.;

- Спинку – 4 шт.;

- Рукоять с подлокотниками – 4 шт.

Материалы:

- Платформа из листовой стали толщиной не менее 4 мм, длинной не менее 754 мм, шириной не менее 260 мм;

- Стойка с усилителем из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм, высотой не менее 1600 мм. Усилитель из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм, высотой 450 мм, прикрепленный к задней панели стойки, нижний торец усиления находится на нулевом уровне;

- Спинка из прочной пластмассы, устойчивое к ультрафиолету, влажности и морозам, усиленная ребрами жесткости;;

- Рукоятки из гнутых стальных труб диаметром не менее 40 мм, толщиной не менее 2,8 мм. К рукоятям прикрепляются держатели для рук изготовленные из стальных труб. К рукоятям также прикрепляются стальные подлокотники, длинной не менее 260 мм, толщиной не менее 19 мм, покрытые резиновой смесью.

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;

- Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.