Игровой комплекс Romana 104.22.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 4200 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 3800 |
|  | Высота (H) | 1485 |
| Высота размещения площадок, мм | 200, 650 |
| Размер площадки, мм | 1800х1000, 1800х900 |
| Возраст ребенка | от 3 до 7 лет |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Игровой комплекс предназначен для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Игровой комплекс выполнен в соответствии с рекомендациями МДС 35-1.2000 Рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения. Игровой комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию, выполненную в форме корабля. Комплекс имеет площадки, стоящие на двух уровнях. Верхняя площадка выполнена в виде юта, к ней же крепится горка высотой 650мм. нижняя площадка находится на высоте 200мм от поверхности площадки. К нижней площадке подведен скат шириной 1000мм.

Комплектация:

- Площадка 1800*1000 мм - 2 шт;

- Площадка 1800*900 мм - 1 шт;

- Площадка треугольная 1 шт;

- Скат – 2 шт;

- Горка h=650 мм - 1 шт;

- Поручень - 8 шт;

- Штурвал – 1 шт;

- Игровая панель – 4 шт;

- Ограждение горки 900 мм– 1 шт;

- Ограждение – 4 шт;

- Обойма – 32 шт;

- Стойка h=1460 – 2 шт;

- Стойка h=1610 – 6 шт.

- Стойка h=1760 – 1 шт;

- Стойка h=2060 – 4 шт.

Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для настила площадок и ограждений;

- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.

- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.

- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7200*5800 мм.

В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.