Romana 108.16.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1500 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 900 |
|  | Высота (H) | 1500 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Игровой элемент предназначен для размещения на территории парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей в возрасте до 3 лет. Может эксплуатироваться круглогодично.

Комплектация:

- Стойка – 4 шт. Сварная металлоконструкция из трубы, диаметром 48 мм и толщиной стенки 3 мм, длиной 1360 мм, обжатой с одной стороны на длину 70 мм. К трубе приварен отрезок, для крепления перекладины, изготовленный из трубы диаметром 33,5 мм и толщиной стенки 2,8 мм;

- Опора – 2 шт. Выполнена в виде согнутой трубы (радиус закругления не менее r=76мм) из металлических горячедеформированных круглых труб диаметром не менее 48 мм, толщиной стенки не менее 3 мм;

- Перекладина – 1 шт. Выполнена из прямой металлической горячедеформированной круглой трубы длиной не менее 980 мм, диаметром не менее 57 мм, толщиной стенки не менее 3,0 мм;

- Качели – 1 шт. Состоит из сиденья, спинки, двух цепей, и двух подшипниковых узлов. Каждая цепь должна состоять из отрезка длиной не более 510 мм, который присоединяется к подшипниковому узлу, к одному звену этого отрезка должны присоединяться два отрезка цепи длиной не более 160 мм, которые должны прикрепляться к сиденью. Сидение должно состоять из металлического каркаса и фанерного сидения. Каркас должен быть выполнен из металлической трубы размерами не менее 15*2,8 мм. Сидение и спинка должны быть выполнены из шлифованной, повышенной водостойкости ФСФ фанеры толщиной не менее 18 мм в виде прямоугольников. Цепная качель должна крепиться на подшипниковый узел.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Выступающие крепежные элементы закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Торцы труб закрыты пластиковыми заглушками. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы.

Монтаж качели производится путем бетонирования грунтозацепов в грунт на глубину не менее 500 мм. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм. Размер площадки не менее 7310*4950 мм.

Зона безопасности: