Тренажер CO-3.1.67.01  «Эллиптический»

| Габаритные размеры | Длина (в динамике), м | 1,485 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина по рукояткам, м | 0,727 |
|  | Высота, м | 1,635 |
| Вес нетто/брутто, кг, не более | 68/88 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
| Срок службы, (не менее) | 5 |

Уличный тренажер для физического развития пользователей от 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий. Развитие мышц ног.

Стоя на тренажере захватить руками рукоятки, перенести вес тела с одной ноги на другую разгибая ее. Когда одна нога опускается, другая поднимается на педали без усилий

Конструкция включает:

- Платформу – 1 шт;

- Наклонную стойку – 1 шт;

- Рукоять – 2 шт;

- Подвижную опору для ног – 2 шт.

Материалы:

- Платформа из листовой стали толщиной не менее 4 мм, длинной не менее 754 мм, шириной не менее 260 мм;

- Стойка из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм, высотой не менее 1110 мм;

- Опора для ног из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм сечением 60*40 мм, длиной 960 мм, накладка из смеси резиновой вальцованной;

- Рукоять из металлической трубы диаметром не менее d=33 мм, иметь длину не более 750 мм и крепиться посредством фланцевого соединения к вертикальному рычагу. Максимальный ход рукоятей по горизонтали составляет 290 мм (отклонение 1%)  (угол раствора 25 градусов), при этом разновысотность платформ для ног должна составлять на менее  255 мм

- Вертикальный рычаг из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм сечением 60*40 мм, длиной 740 мм;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;

- Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.