Игровой комплекс Romana 101.36.00

| Габаритные размеры, мм | Длина | 5500 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | 4500 |
|  | Высота | 3200 |
| Размеры площадки, мм | 900х900 |
| Высота размещения площадок, мм | 650, 950, 1250, 1550 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |
| Возраст ребенка | от 7 лет |
| Вес занимающегося | не более 50 кг |
| Рост занимающегося | не более 1400 мм |

Игровой комплекс для тематических игр и физического развития предназначен для детей в возрасте от 7 лет. Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.

Комплектация:

- Крыша декоративная – 9 (8+1)  шт;

- Площадка 900*900 мм – 4  шт;

- Лестница входная h=650 мм - 1 шт;

- Горка h=950 мм - 1 шт;

- Горка h=1250 мм - 1 шт;

- Горка h=1550 мм - 1 шт;

- Лаз круговой - 1 шт;

- Арка – 4 шт;

- Лаз змейка – 1 шт;

- Ограждение 900 мм – 9 шт;

- Ограждение площадки – 3 шт;

- Обойма – 62 шт;

- Стойка h=3260 – 9 шт.

Материалы:

- Влаго- и износостойкая фанера ФОФ толщиной не менее 9 мм для крыши, и не менее 15 мм с антискользящим покрытием для площадок и ограждений;

- Несущие стойки из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм,  с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Обоймы для присоединения встраиваемых элементов к стойкам из стальных хомутов, облитых пластиком;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях.

- Деревянные детали, тщательно отшлифованные, загрунтованные и окрашенные краской на основе акрилата, покрытые лаком.

- Антивандальные декоративные заглушки из полипропилена.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка Изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 9500*8000 мм.

В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм