Romana 109.26.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1504 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 1504 |
|  | Высота (H) | 215 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Песочница должна быть предназначена для размещения в детских дошкольных учреждениях, на территориях парков, дворовых территориях и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития детей от 3 до 7 лет. Может эксплуатироваться круглогодично во всех климатических зонах.

Изделие должно представлять собой разноцветную песочницу размерами не менее 1500*1500 мм, состоящую из не менее четырех металлических стоек, которые должны бетонироваться. Стойки должны быть из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм. На стойки крепятся не менее четырех фанерных досок (ограждения), Фанера ФСФ или эквивалент, толщиной от 15 до 21 мм, окраска влагостойкой акриловой краской для наружных работ. Крепятся доски между собой с помощью полиамидных уголков на болтах не менее м8х30, гайках не менее М8, шайбах. На каждую фанерную доску сверху крепится по одному уголку из фанеры ФСФ или эквивалент толщиной не менее 15 мм, таким образом в итоге должно быть не менее четырех уголков из фанеры ФСФ или эквивалента, толщиной не менее 15 мм. Фанерные доски должны быть окрашены в 2-3 слоя влагостойкой акриловой краской для наружных работ.

Выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Монтаж должен производиться путем бетонирования стоек на глубину не менее 250 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка изделия должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 3500*3500 мм.

Зона площадки: