Romana 207.21.02  «Двойные лыжи»

| Габаритные размеры | Длина, м | 1,56 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | 0,68 |
|  | Высота, м | 1,49 |
| Вес нетто/брутто, кг, не более | 100/129 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 125 |
| Срок службы, лет, не менее | 5 |

Уличный тренажер для физического развития детей от 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Тренажер используется для тренировки всех основных групп мышц – ног, ягодиц, бедер, а также мышц рук, плеч, груди и спины.

Конструкция включает:

- Платформу – 1 шт;

- Стойку – 1 шт;

- Подвижную опору для ног – 2 шт;

- Рычаг маятник – 2 шт.

Материалы:

- Платформа из листовой стали толщиной не менее 4 мм;

- Стойка-  корпус из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм;

- Подвижная опора для ног из высокопрочной резиновой смеси, представляет собой овал размерами 150*380*25 мм с радиусом закругления  не более r=35 мм. Безопасность при нахождении на тренажере обеспечивают стенки на опорах для ног высотой 25 мм.  Резиновые опоры для ног должны быть прикреплены к металлическим опорам, выполненными в виде овалов размерами 135*365 мм с радиусом закругления не более r=25 мм из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм;

- Рычаг из трех сваренных между собой труб и оси на которую крепится опора для ног. Трубы диаметром не менее 32 мм, толщиной стенки не менее 2,8 мм, изогнуты;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;

- Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.