Romana 207.05.01  «Стол для армреслинга»

| Габаритные размеры | Длина, м | 0,9 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина, м | 0,56 |
|  | Высота, м | 1,190 |
| Вес нетто/брутто, кг, не более | 41/56 |
| Максимальный вес пользователя, кг | 150 |
| Срок службы | 5 лет |

Уличный тренажер для физического развития пользователей от 14 лет, предназначен для доступных занятий физической культурой, используя в качестве нагрузки собственный вес, может быть использован при тренировочных занятиях и проведении спортивных мероприятий.

Направлен для выполнения силовых упражнений по укреплению мышц груди, бицепса и трицепса двумя соревнующимися спортсменами. Руки соревнующихся должны ставятся на твёрдую, ровную поверхность стола, и ладони сцепляются в замок.

Конструкция включает:

- Платформу – 1 шт.;

- Стойку – 1 шт.;

- Столешницу – 1 шт.;

- Рукоятки – 2 шт.

Материалы:

- Платформа из листовой стали толщиной не менее 4 мм, длинной не менее 754 мм, шириной не менее 260 мм;

- Стойка из листовой стали толщиной не менее 2,5 мм, высотой не менее 1025 мм;

- Столешница из влагостойкой ламинированной фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм, шириной 560 мм, длиной 900 мм. Крепится к опоре, изготовленной из гнутого металлического листа толщиной не менее 3 мм, длинной не менее 880 мм, шириной не более 150 мм;

- Рукоятки из металлической трубы диаметром не менее 26,8 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм длинной 140 мм, устанавливаются перпендикулярно столешницы. В целях предотвращения скольжения ладони при занятиях, рукоятки обтянуты полиэтиленом низкого давления;

- Оцинкованный крепеж;

- Полимерная порошковая эмаль, наносимая на металлические детали методом запекания в заводских условиях;

- Пластиковые заглушки.

Тренажер устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта.