Romana 201.10.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 4630 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 2180 |
|  | Высота (H) | 2700 |
| Возраст занимающихся | от 7 лет до 14 лет |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично для пользователей от 7 до 14 лет. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе.

Комплектация:

- Несущие стойки h=3160 – 10 шт. Изготавливаются из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Перекладина – 6 шт. Представляет собой поперечину длиной 900 мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм;

- Рукоход – 1 шт. Состоит из двух балок и пяти перекладин. Боковые балки должны быть длиной не более 1680 мм, изготовлены из металлической трубы размерами не менее 42,3*2,8 мм. Поперечины длиной не более 875 мм должны быть изготовлены из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм;

- Лаз шест – 1 шт. Изготовлен из металлической трубы размерами не менее 25*2,8 мм, длиной 1890 мм;

- Лаз спиральный – 1 шт. Винт должен быть изготовлен из металлической трубы размерами не менее 33,5*2,8 мм, диаметр винтовой окружности должен быть не более 600 мм по осям, не менее 590 мм, высота витка винта должна быть не более 600 мм, не менее 590 мм;

- Лаз цепной однорядный – 1 шт. Перекладины лаза изготовлены из металлической трубы длиной не менее 780 мм диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали;

- Лаз скалолаз – 4 шт. К перекладинам крепится прямоугольный щит скалолаза, изготовленный из фанеры ФОФ, толщиной не менее18 мм с 18 зацепами;

- Кольца гимнастические – 2 шт. Изготовлены из металлической трубы размерами не менее 20*2.8 мм, и цепной подвески;

- Канат – 1 шт. Обжатый, длиной не менее 3000 мм, должен быть закреплен на крюке, изготовленном из металлического прута толщиной не менее 8 мм;

- Обойма – 42 шт. Используется для присоединения встраиваемых элементов к стойкам. Состоит из стальных хомутов, облитых пластиком;

- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками;

- все крепежные элементы должны быть оцинкованы;

- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 800 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 7500*5150 мм. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.

Зона безопасности: