Romana 204.08.00 «Скамья гимнастическая»

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 4000 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 164 |
|  | Высота (H) | 600 |
| Возраст занимающихся | от 7 лет |
| Срок службы, (не менее). | 3 лет |

Спортивное оборудование предназначено для размещения на территориях детских дошкольных учреждений, парков и мест общественного отдыха с целью организации досуга и гармоничного развития пользователей.

Спортивное оборудование «Бревно» должно состоять из 3 стоек d=76мм, толщиной стенки 2 мм и длиной 1164 мм и одной стойки из той же трубы длиной 864 мм. К стойкам, при помощи болтового соединения, должны крепится балки, изготовленные из профильной трубы 60х40х2 мм и общей длиной не менее 4000 мм. Сверху к балкам необходимо крепить, при помощи болтового соединения, фанерные доски изготовленные из ламинированной фанеры ФОФ толщиной 15 мм. Изделие должно иметь один высотный переход с 300 мм и до 600 мм.

Зона безопасности: