#### Romana 303.07.00 «Ограждение»

| Габаритные размеры, мм | Длина | 1000 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина | 47 |
|  | Высота | 435 |
| Срок службы, (не менее) | 5 лет |

Ограждение предназначено для декоративного ограждения территорий во всех климатических зонах. Устанавливается для безопасного нахождения детей на площадке и должно состоять из фанерной панели и соединительных крепежных элементов. Может эксплуатироваться круглогодично.

Ограждение должно представлять собой столбик и само ограждение. Столбик должен быть изготовлен из металлической трубы диаметром не менее 42,3 мм с толщиной стенки не менее 2,8 мм. Верхний торец столбика должен быть закрыт пластмассовой заглушкой.  К столбику ограждения с двух сторон должны быть приварены металлические ушки для соединения с основанием ограждения. Панель ограждения должна быть изготовлена из водостойкой фанеры ФСФ толщиной не менее 15 мм. На панель должен быть нанесен декоративный принт.

Металлические детали окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях.  Детали из фанеры окрашены краской на основе акрилата и покрыты лаком. Все крепежные элементы должны быть оцинкованы. Выступающие крепежные элементы закрыты декоративными заглушками из полиэтилена.

Зона безопасности: