Romana 201.16.00

| Габаритные размеры, мм | Длина (L) | 1515 |
| --- | --- | --- |
|  | Ширина (B) | 1025 |
|  | Высота (H) | 2210 |
| Возраст занимающихся | от 7 лет |
| Нагрузка на комплекс, кг, не более | 250 |
| Количество одновременно занимающихся, не более | 2 |
| Срок службы, (не менее). | 5 лет |

Спортивное оборудование предназначено для установки на территориях игровых зон, зон отдыха, спортивных площадках. Может эксплуатироваться круглогодично. Предназначено для доступных занятий физической культурой на свежем воздухе для пользователей от 7 лет.

Спортивный комплекс представляет собой сборно-разборную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из четырех стоек высотой 2230мм от уровня земли. К стойкам крепятся два скалолаза и два цепных лаза (однорядный и двухрядный).

Комплектация:

- Несущие стойки h=2960 – 4 шт. Изготавливаются из стальных труб диаметром не менее 76 мм с толщиной стенки не менее 2 мм с кольцевыми канавками через каждые 150 мм;

- Турник – 2 шт. Представляет собой поперечину длиной 1080мм, изготовленную из металлической трубы диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. С двух сторон перекладины должны быть приварены Г-образные согнутые упоры, изготовленные из трубы, диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм;

- Лаз цепной однорядный – 1 шт, лаз цепной двурядный – 1 шт. Перекладины лаза изготовлены из металлической трубы длиной не менее 780 мм диаметром не менее 33,5 мм толщиной не менее 2,8 мм. Цепь должна быть сварная короткозвенная из оцинкованной стали;

- Скалолаз – 1 шт. К перекладинам крепится прямоугольный щит скалолаза с размерами не более 900*2070 мм, изготовленный из фанеры ФОФ, толщиной не менее18 мм с 20 зацепами для лазания;

- Скалолаз без зацепов – 1 шт. Щит скалолаза изготавливается в форме прямоугольника из влагостойкой фанеры ФОФ толщиной не менее 18 мм. Размеры щита скалолаза не менее 1400*2070 мм, углы должны быть закруглены. На щите скалолаза должны быть расположены не менее шести отверстий для рук и ног, для удобства лазания по нему;

- Обойма – 11 шт. Используется для присоединения встраиваемых элементов к стойкам. Состоит из стальных хомутов, облитых пластиком;

- металлические детали должны быть окрашены полимерной порошковой эмалью методом запекания в заводских условиях;

- выступающие крепежные элементы должны быть закрыты антивандальными декоративными заглушками из полиэтилена, торцы труб должны быть закрыты антивандальными эллиптическими заглушками;

- все крепежные элементы должны быть оцинкованы;

- монтаж комплекса производится путем бетонирования стоек в грунт в колодец глубиной не менее 800 мм.

Изделие устанавливается на открытых уличных участках, находящихся под контролем ответственного лица – эксплуатанта. Установка должна проводится на ровной площадке, свободной от насаждений. Размер площадки не менее 4400*3900 мм. В зоне безопасности должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки) минимальной толщиной 300 мм.

Зона безопасности: